RELATÓRIO TÉCNICO

# AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE BICOS STOL EM AERONAVES AGRÍCOLAS

EMPRESA CONTRATANTE: PLÁ E SILVA AVIAÇÃO AGRÍCOLA

RELATÓRIO TÉCNICO

EMPRESA CONTRATANTE: PLÁ E SILVA AVIAÇÃO AGRÍCOLA

PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004

# AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE BICOS STOL EM AERONAVES AGRÍCOLAS

Objetivo:

Avaliar o desempenho dos Bico Stol, em substituição aos bicos tradicionalmente adotados pela empresa, em pulverizações com aeronaves agrícolas.

Metodologia:

Palestra técnica sobre os novos Bicos Stol, com destaque para as suas vantagens, e treinamento para a adequada regulagem.

Instalação dos Bicos Stol em aeronaves Cessna Ag-Truck e Ipanema EMB 201-A.

Calibração das aeronaves para volume de 20 L/ha.

Realização de vôo com água para coleta de deposição de gotas em cartões hidrossensíveis, na sede da empresa, em Santa Vitória do Palmar, RS.

Foram realizados vôos individuais, com vento alinhado, sobre cartões dispostos ao nível do solo, alinhados perpendicularmente ao vôo e vento, espaçados de um metro entre si.

Analise eletrônica pelo software Agroscan das gotas coletadas, gerando as seguintes informações: densidade média (gotas/cm2) e tamanho de gotas (DMV).

Análise dos dados em planilha eletrônica para determinar a melhor largura de faixa efetiva operacional para cada modelo de aeronave.

Instalação e regulagem dos bicos nas aeronaves Cessna e Ipanema.

Colocação dos cartões hidrossensíveis e vôo com água sobre os coletores.

Resultados:

Os vôos foram realizados segundo as condições da tabela a seguir:

|  | Cessna Ag-Truck | Ipanema EMB 201-A |
| --- | --- | --- |
| Data | 14/10/2004 | 14/10/2004 |
| Horário | 16:50 | 17:00 |
| Prefixo | PT-WBB | PT-GRD |
| Posição da barra | Rebaixada | Bordo de fuga |
| Nr. bicos instalados | 40 (20-0-20) | 40 (19-2-19) |
| Regulagem (Nr. orifício) | 2 | 2 |
| Defletor para gotas tipo | Grande | Média |
| Velocidade (MPH) | 120 | 110 |
| Pressão de barras | 30 | 27 |
| Vazão (L/min) | 93 | 88 |
| Temperatura (°C) | 21 | 22 |
| Umidade relativa (%) | 39 | 42 |
| Velocidade vento (km/h) | 8 | 9 |

O vento apresentou leve desvio de trajetória no momento dos vôos, da direita para a esquerda da aeronave, o que pode ser observado nos gráficos a seguir, mas este fator não invalida os resultados obtidos.

Faixas simples

Para cada uma das aeronaves, foi elaborado um gráfico com a curva de deposição de gotas (gotas/cm2) e outro com o volume recuperado (estimativa do volume em L/ha em função do número de gotas coletadas e seu respectivo volume de líquido). As linhas em preto representam os dados reais observados e as curvas coloridas são ajustadas, eliminando dados individuais discrepantes (estas é que devem ser consideradas na análise do relatório).

Os testes foram propositalmente realizados sob as piores condições possíveis de aplicação (vento alinhado), ou seja, representam a faixa mais estreita que as aeronaves podem gerar. Em condições reais de aplicação, com vento de través, a tendência é de espalhamento das gotas em faixas mais largas e uniformes.

Cessna

Para a aeronave Cessna a curva de densidade de gotas é extremamente uniforme, aproximando-se muito da curva padrão teórica, tida como ideal, com uma maior quantidade de gotas no centro e diminuindo suavemente para ambos os lados (Gráfico 1).

A largura de faixa total de 29 metros pode ser considerada excelente para este modelo de aeronave. Na verdade, a faixa foi até maior, pois se observaram visualmente gotas além do coletor número 1, onde não existiam mais cartões hidrossensíveis para amostragem.

Quando se observa a curva de volume coletado, há uma tendência de “desvio” da curva para o lado esquerdo, em função do vento não exatamente alinhado com o vôo (Gráfico 2).

Ipanema

Para a aeronave Ipanema o efeito do vento não exatamente alinhado no momento do vôo foi mais marcante, gerando uma faixa de deposição total de 34 metros, mas com contorno não tão ideal (Gráficos 3 e 4).

Um dos motivos pode ter sido a regulagem para gotas médias, mais sujeitas aos efeitos de deriva que as gotas grandes adotadas no Cessna.

Não foram observados pontos com excesso de concentração de gotas ao longo da faixa, o que indica uma distribuição ótima do produto aplicado.

Gráfico 1. Densidade de gotas em faixa simples com aeronave Cessna.

Gráfico 2. Estimativa do volume coletado em faixa simples com aeronave Cessna.

Gráfico 3. Densidade de gotas em faixa simples com aeronave Ipanema.

Gráfico 4. Estimativa do volume coletado em faixa simples com avião Ipanema.

Faixas sobrepostas

A análise de uma faixa individual não assegura uma adequada distribuição dos produtos no campo durante uma aplicação real. Isso só será obtido se a largura de faixa efetiva (faixa do DGPS) for ajustada para o padrão ideal da aeronave.

O Gráfico 5 apresenta uma simulação da deposição de gotas para quatro faixas sucessivas, espaçadas de 16 metros, com vôos no mesmo sentido (balizamento carrossel), com a aeronave Cessna. Observe-se que existem locais com uma certa concentração de gotas e outros com menor deposição, mas esta variação está dentro de padrões aceitáveis e, sob condições de aplicação real com vento de través, produzirá excelentes uniformidades dos produtos nas lavouras.

O Gráfico 6 mostra resultados similares para a aeronave Ipanema.

Largura de faixa efetiva

Uma minuciosa análise dos dados em planilha eletrônica indicou que para ambas as aeronaves deve ser adotada a largura de faixa efetiva operacional de 16 metros. Faixas menores são pouco produtivas (poucos ha/hora) e maiores estão sujeitas a “riscar” as lavouras, principalmente sob vento alinhado ou nulo, devido ao elevado coeficiente de variação da distribuição de gotas (Gráficos 7 e 8).

Deve-se destacar que neste tipo de testes, coeficientes de variação de até 30% são aceitáveis, pois na prática gerarão variações bem menores em aplicações reais, sob condições de vento favoráveis.

Gráfico 5. Simulação da deposição em quatro faixas sucessivas (16m) com aeronave Cessna.

Gráfico 6. Simulação da deposição em quatro faixas sucessivas (16m) com aeronave Ipanema.

Gráfico 7. Coeficientes de variação para densidade de gotas e volume coletado com larguras de faixa entre 15 e 20 metros, em aeronave Cessna.

Gráfico 8. Coeficientes de variação para densidade de gotas e volume coletado com larguras de faixa entre 15 e 20 metros, em aeronave Ipanema.

Resultados complementares:

Para as condições que foram realizados os testes, pulverizando-se água, com base nos dados fornecidos pelo software Agroscan, as simulações de aplicações reais com faixas sucessivas e eqüidistantes a cada 16 metros indicaram que os bicos Stol proporcionaram os valores médios a seguir:

|  | Cessna Ag-Truck | Ipanema EMB 201-A |
| --- | --- | --- |
| Volume de aplicação (L/ha) | 15 | 20 |
| Densidade de gotas (gt/cm2) | 21 | 20 |
| Tamanho de gotas – DMV (µm) | 290 | 387 |

Deve-se destacar que densidades de gotas ao redor de 20 gotas/cm2 têm se mostrado adequadas para pulverizações de herbicidas em arroz irrigado no Rio Grande do Sul.

Gotas com DMV entre 250 e 400 µm são consideradas de médias a grandes, pouco sujeitas à deriva e, portanto, recomendadas para herbicidas.

Considerações finais

Os testes indicaram que a disposição dos bicos nas aeronaves está adequada;

O padrão de pulverização adotado gera um volume de calda de 20 L/ha, densidade de 20 gotas/cm2, com distribuição uniforme e gotas de tamanho pouco sujeitas à deriva;

Recomenda-se ajustar o tamanho de gotas de acordo com o tipo de agroquímico;

As condições ambientais devem ser monitoradas durante as aplicações e procedidos ajustes no tamanho de gotas sempre que necessário;

Interromper as pulverizações quando as condições ambientais forem desfavoráveis.

Eugênio Passos Schroder

20/12/2004