### AVALIAÇÃO DE BICO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA  BICOSTOL

# ANÁLISE DE FAIXA DE DEPOSIÇÃO

EMPRESA: OFICINA STOL  LTDA

Pelotas, RS, 2003

## AVALIAÇÃO DA FAIXA DE DEPOSIÇÃO

#### METODOLOGIA

Vôo com aeronave EMB-201, PT-GPI, no Estado do Paraná, equipada com 37 bicos “bicostol”, ajustados no orifício 4 e ângulo do defletor 90°.

Vento de 5 km/h, alinhado com o vôo, temperatura de 27 °C, umidade relativa de 68%.

Volume de aplicação de 16 L/ha.

Coleta de gotas em cartões de papel sensível à água. Análise eletrônica pelo software Agroscan.

Análise estatística dos dados em planilha eletrônica e elaboração de relatório com os resultados.

#### COMENTÁRIOS GERAIS

Ocorreu leve vento lateral no momento do vôo, arrastando a faixa para o lado direito e causando um “emparedamento” no lado esquerdo.

O ideal é que os testes sejam executados com vento rigorosamente alinhado.

O perfil esperado de uma faixa de deposição é de simetria bilateral, ou seja, iguais para os dois lados, a partir da linha de vôo.

Apesar disto, a faixa de deposição é bastante boa, sem grandes “picos” (áreas com excesso de deposição) nem “vales” (áreas quase sem deposição).

#### RESULTADOS

## AVALIAÇÃO DA FAIXA SIMPLES DE DEPOSIÇÃO

###### ETAPA 1: DENSIDADE DE GOTAS

A densidade de gotas (gotas/cm2) na faixa simples de deposição é mostrada no gráfico 1. Nota-se maior concentração na parte esquerda do gráfico e menor na direita, devido ao vento não estar rigorosamente alinhado com o vôo no momento do teste.

A curva ajustada apresenta o mesmo perfil, mas livre das pequenas oscilações entre os cartões, permitindo uma visão mais “limpa” da curva.

Gráfico 1. Densidade de gotas na faixa simples de deposição. A linha azul mostra os dados observados nos cartões e a vermelha é a curva ajustada.

###### ETAPA 2: VOLUME DE APLICAÇÃO

O volume de aplicação (L/ha) na faixa simples de deposição é mostrado no gráfico 2. Nota-se comportamento similar ao citado no item anterior.

Gráfico 2. Volume de aplicação na faixa simples de deposição. A linha azul mostra os dados observados nos cartões e a vermelha é a curva ajustada.

###### ETAPA 3: TAMANHO DE GOTAS

O tamanho de gotas (DMV) ao longo da faixa simples de deposição é bastante uniforme, o que é confirmado pela semelhança entre os dois gráficos anteriores. O DMV médio foi de 254 (m, considerado um tamanho “médio” de gotas. Esperava-se que com o ângulo de 90° dos defletores pudessem ser geradas gotas menores.

## AVALIAÇÃO DE FAIXAS SUCESSIVAS DE DEPOSIÇÃO

###### ETAPA 1: DENSIDADE DE GOTAS

O gráfico 3 mostra o comportamento da densidade de gotas em 4 faixas sucessivas de deposição (repetição do gráfico 1, com sobreposições, simulando uma aplicação em carrossel), com largura de faixa de 16 metros.

Observa-se razoável uniformidade de deposição para condições de vento quase alinhado. O ideal seria vento rigorosamente alinhado para uma análise mais precisa.

A densidade média de gotas nesta condição foi de 18,3 gotas/cm2, considerada baixa para gotas pequenas.

Gráfico 3. Densidade de gotas em faixas sucessivas de deposição. A linha azul mostra os dados observados nos cartões e a preta é a densidade média.

###### ETAPA 2: VOLUME DE APLICAÇÃO

O volume de aplicação (L/ha) nas faixas sucessivas de deposição é mostrado no gráfico 4. Nota-se comportamento similar ao citado no item anterior.

O volume médio foi de 10,8 L/ha, abaixo do pretendido de 16 L/ha. Este fato talvez possa ser explicado pela sensibilidade da análise eletrônica dos cartões e/ou pela evaporação de gotas.

Gráfico 4. Volume de aplicação em faixas sucessivas de deposição. A linha azul mostra os dados observados nos cartões e a preta é o volume médio.

###### ETAPA 3: COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV) DAS FAIXAS SUCESSIVAS

Este é um resultado importantíssimo, pois indica, para as condições em que foi realizado o teste, qual a largura de faixa mais segura para pulverizações futuras a campo.

O valor do coeficiente de variação deve ser o menor possível, o que indica distribuição mais uniforme dos produtos nas lavouras.

O gráfico 5 mostra os coeficientes de variação para densidade de gotas e volume de aplicação para larguras de faixa de 15 até 20 metros.

Os resultados indicam que a condição mais segura é a faixa de 16 metros de largura, com CV de 17,5 e 25,9% para densidade e volume, respectivamente.

A faixa de 15 metros gerou excesso de trespasse e a partir dos 17 metros não ocorreram “emendas” apropriadas. Em ambas as situações, teríamos “lavouras riscadas”.

Se o vento estivesse rigorosamente alinhado, estes valores seriam diferentes.

Gráfico 5. Coeficientes de variação (%) para densidade de gotas e volume de aplicação em faixas sucessivas de deposição com larguras entre 15 e 20 metros.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

PONTOS POSITIVOS:

- Faixa de deposição com boa largura.

- Boa uniformidade de deposição, mas requer repetir com vento bem alinhado.

- Gotas de tamanho uniforme ao longo de toda a faixa.

- Boa cobertura com largura de vôo de 16 metros.

PONTOS A ESTUDAR MELHOR:

- Gotas muito grandes para a regulagem de defletor 90°.

- Vento não estava alinhado, requerendo repetir para melhor avaliar a faixa.

- Volume de aplicação (16 L/ha) é superior ao coletado. Requer verificação.

- Não foi avaliada a uniformidade de vazão entre os bicos.

- Não há comparativo entre diferentes ângulos dos defletores.

- Falta comparativo com outro tipo de bico.

- Falta avaliar outras vazões.

- Novas configurações de bicos nas barras.

SUGESTÕES:

- Realizar novos testes, comparando regulagens de defletores.

- Realizar novos testes, comparando volumes de aplicação.

- Realizar novos testes, comparando com outros tipos de bicos.

- Realizar novos testes, com outras configurações de bicos nas barras.

- Realizar novos testes, para mensurar a uniformidade de vazão entre bicos.

- Estes trabalhos enriquecerão em muito as informações sobre os bicos a serem disponibilizadas aos futuros usuários, e auxiliarão na vendas do equipamento.

Eugênio Passos Schröder